## Slide 1: Sistemas Produtores de Água – CAESB e Disponibilidades Hídricas
Setembro/2016

## Slide 2: SISTEMAS PRODUTORES DE ÁGUA
Características dos Sistemas de Abastecimento de Água | 
Sistemas produtores | 5
Capacidade de produção | 9.506,1 L/s
Captações superficiais | 24
Captações subterrâneas | 114
ETAs | 10
UTS | 17
Cloração de poços | 39
Índice de atendimento | 98,04%

## Slide 3: SISTEMA TORTO/SANTA MARIA
Composição do Sistema
9 captações
3 ETA
2 UTS
20 UCPs
43 EPOs
RA
Brasília
Paranoá
Varjão
Sudoeste
Cruzeiro
Lago Sul
Lago Norte
J. Botânico
Itapoã
Taquari

## Slide 4: SISTEMA TORTO/SANTA MARIA
Captações Superficiais em Operação |  | 
Identificação | Tipo de captação | Vazão Média captada - 2015 (L/s)
Cachoeirinha | Barragem de nível | 19,6
Cabeça de veado 1 a 4 | Barragem de nível | 112,6
Santa Maria | Barragem de acumulação | 1.132,8
Torto | Barragem de nível | 802
Taquari 1 e 2 | Barragem de nível | 19,8
Unidades de Tratamento de Água (ETA) |  |  | 
Identificação | Tipo de Tratamento | Capacidade nominal (L/s) | Vazão Méda Tratada - 2015 (L/s)
ETA Brasília | Convencional | 2.800 | 1.923,3
ETA Lago Sul | Convencional | 190 | 99,6
ETA Paranoá | Copasa | 60 | 19

## Slide 5: SISTEMA DESCOBERTO
RA | 
Gama | Rec. das Emas
Taguatinga | R. Fundo I e II
N. Bandeirante | Candangolândia
SMPW | Vicente Pires
Ceilândia | Águas Claras
Guará | Arniqueiras
Samambaia | Novo Gama
Santa Maria | Reforço Sist. T/SM
Composição do Sistema
11 captações
2 ETA
3 UTS
3 UCPs
9 EPOs

## Slide 6: SISTEMA DESCOBERTO
Unidades de Tratamento de Água (ETA) |  |  | 
Identificação | Tipo de Tratamento | Capacidade nominal (L/s) | Vazão média tratada - 2015 (L/s)
ETA Descoberto | Filtração direta com floculação | 6.000 | 4.599
ETA Engenho das Lajes | Completo pressurizado | 7 | 5
Captações Superficiais em Operação |  | 
Identificação | Tipo de captação | Vazão média captada - 2015 (L/s)
Descoberto | Barragem de acumulação | 4.603,4
Catetinho Baixo 1 e 2 | Barragem de nível | 25,2
Engenho das Lajes | Barragem de nível | 5,4

## Slide 7: SISTEMA BRAZLÂNDIA
Composição do Sistema
2 captações
1 ETA
4 UCPs
4 EPOs
RA
Brazlândia
N. Hab. INCRA 8

## Slide 8: SISTEMA BRAZLÂNDIA
Unidades de Tratamento de Água (ETA) |  |  | 
Identificação | Tipo de Tratamento | Capacidade nominal (L/s) | Vazão média tratada - 2015 (L/s)
ETA Brazlândia | Convencional | 165 | 96,5
Captações Superficiais em Operação |  | 
Identificação | Tipo de captação | Vazão Média captada – 2015 (L/s)
Barrocão | Barragem de nível | 57,6
Capão da Onça | Barragem de nível | 39,3

## Slide 9: SISTEMA SOBRADINHO/PLANALTINA
RA
Sobradinho
Planaltina
Composição do Sistema
8 captações
4 ETA
10 UTS
20 UCPs
60 EPOs

## Slide 10: SISTEMA SOBRADINHO/PLANALTINA
Unidades de Tratamento de Água (ETA) |  |  | 
Identificação | Tipo de Tratamento | Capacidade nominal (L/s) | Vazão Média Tratada - 2015 (L/s)
ETA Pipiripau | Convencional dupla filtração | 600 | 343,3
ETA Planaltina | Convencional | 60 | 44,5
ETA Contagem (sobradinho) | Convencional | 160 | 103
ETA Vale do Amanhecer | Convencional | 54 | 32,1
Captações Superficiais em Operação |  | 
Identificação | Tipo de captação | Vazão Média Captada – 2015 (L/s)
Brejinho | Barragem de nível | 29,6
Contagem 1 | Barragem de nível | 70,9
Córrego Quinze | Barragem de nível | 32,6
Corguinho | Barragem de nível | 114,5
Fumal | Barragem de nível | 121,9
Pipiripau | Barragem de nível | 191,9
Paranoazinho | Barragem de nível | 32,1

## Slide 11: SISTEMA SÃO SEBASTIÃO
RA
São Sebastião
Compl. Penit. Papuda
Composição do Sistema
4 UTS
2 UCPs
37 EPOs
Vazão Média Tratada – 2015 219 L/s

## Slide 12: Disponibilidades Hídricas
Sistema | Captações Superficiais | Q90 (L/s) | Q92 (L/s) | Q95 (L/s) | Julho |  | Agosto |  | Setembro | 
 |  |  |  |  | Disponibilidade (L/s) | Qout (L/s) | Disponibilidade (L/s) | Qout (L/s) | Disponibilidade (L/s) | Qout (L/s)
Santa Maria / Torto | Bananal | 1.220,0 | 1.050,0 | 1.034,0 | 689,0 | 740,0 | 677,0 | 650,0 | 636,0 | 600,0
 | Cabeça de Veado (1, 2, 3 e 4) | 183,0 | 177,0 | 166,0 | 244,0 | 209,6 | 194,0 | 198,4 | 200,00 | 185,6
 | Torto | 791,0 | 731,0 | 673,0 | 385,0 | 1.647,0 | 339,0 | 1.647,0 | 310,0 | 1.647,0
 | Taquari (1 e 2) | 23,0 | 22,0 | 20,0 | 19,0 | 13,6 | 18,0 | 10,5 | 17,0 | 10,5

## Slide 13: Disponibilidades Hídricas
Sistema | Captações Superficiais | Q90 (L/s) | Q92 (L/s) | Q95 (L/s) | Q7,10 (L/s) | Jul |  | Ago |  | Set | 
 |  |  |  |  |  | Disponibilidade (L/s) | Qout (L/s) | Disponibilidade (L/s) | Qout (L/s) | Disponibilidade (L/s) | Qout (L/s)
Brazlândia | Barrocão | 155,0 | 68,0 | 127,0 | 80,0 | 94,0 | 103,0 | 89,0 | 103,0 | 84,0 | 103,0
 | Capão da Onça | 41,0 | 115,0 | 35,0 | 24,0 | 43,0 | 49,0 | 42,0 | 41,0 | 37,0 | 41,0

## Slide 14: Disponibilidades Hídricas
Sistema | Captações Superficiais | Q90 (L/s) | Q92 (L/s) | Q95 (L/s) | Q7,10 (L/s) | Jul |  | Ago |  | Set | 
 |  |  |  |  |  | Disponibilidade (L/s) | Qout (L/s) | Disponibilidade (L/s) | Qout (L/s) | Disponibilidade (L/s) | Qout (L/s)
Sobradinho / Planaltina | Brejinho | 65,0 |  | 60,0 | 46,0 | 59,00 | 74,00 | 62,00 | 74,00 | 62,00 | 68,00
 | Corguinho | 66,0 | 63,0 | 57,0 | 44,0 | 56,72 | 76,00 | 51,78 | 66,00 | 41,92 | 59,00
 | Fumal | 207,0 | 205,0 | 191,0 | 168,0 | 199,00 | 228,00 | 182,00 | 224,00 | 176,00 | 208,00
 | Mestre d'Armas | 155,0 | 146,0 | 123,0 | 115,0 | 123,00 | 80,00 | 127,00 | 80,00 | 117,00 | 80,00
 | Pipiripau | 1.088,0 |  | 735,0 | 413,0 | 435,00 | 400,00 | 351,00 | 400,00 | 297,00/ 247,0/ 190,0 | 380,00
 | Paranoazinho | 43,0 | 41,0 | 37,0 | 26,0 | 31,09 | 68,00 | 26,65 | 68,00 | 28,13 | 68,00
 | Quinze | 167,0 | 149,0 | 137,0 | 110,0 | 134,25 | 60,00 | 106,76 | 60,00 | 93,02 30,0 | 60,00

## Slide 15: Disponibilidades Hídricas
Chart: UH DESCOBERTO (Estações Descoberto/Chapadinha/Olaria)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
Vazão Remanescente Mínima | 508 | 576 | 594 | 570 | 460 | 378 | 294 | 228 | 190 | 174 | 250 | 358
Vazão Média 2015 | 968 | 1670 | 3186 | 3619 | 2499 | 1473 | 990 | 598 | 424 | 675 | 1003 | 1524
Vazão Média 2016 | 5809 | 3668 | 3191 | 1648 | 1226 | 748 | 482 | 306.1807 | 220.4107
Vazão Mínima 2015 | 696 | 696 | 1302 | 2508 | 1769 | 1152 | 773 | 445 | 240 | 159 | 349 | 755
Vazão Mínima 2016 | 1081 | 1513 | 2178 | 1288 | 871 | 582 | 306 | 271.2342 | 177.8886

## Slide 16: Disponibilidades Hídricas
Chart: UH RODEADOR - Estação Rodeador
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
Vazão Remanescente Mínima | 520 | 552 | 520 | 576 | 482 | 378 | 320 | 272 | 244 | 224 | 290 | 420
Vazão Média 2015 | 733 | 2080 | 3500 | 3111.54 | 1950 | 1040 | 664 | 355 | 269 | 231 | 562 | 851
Vazão Média 2016 | 3000 | 1790 | 2160 | 915 | 513 | 305 | 179 | 139.2978 | 106.5352
Vazão Mínima 2015 | 352 | 232 | 1740 | 2348.18 | 1210 | 798 | 468 | 249 | 222 | 127 | 127 | 287
Vazão Mínima 2016 | 452 | 1130 | 1230 | 393 | 338 | 216 | 137 | 102.794 | 73.2439

## Slide 17: Disponibilidades Hídricas
Chart: UH RIBEIRÃO DAS PEDRAS (Estações Rib. das Pedras e Capão Comprido)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
Vazão Remanescente Mínima | 446 | 472 | 446 | 492 | 412 | 324 | 274 | 234 | 210 | 192 | 248 | 360
Vazão Média 2015 | 1543 | 2406 | 3267 | 3139 | 2067 | 1368 | 1053 | 860 | 750 | 687 | 962 | 1313
Vazão Média 2016 | 3302 | 2034 | 2689 | 1234 | 999 | 738 | 572 | 560.7463 | 461.9125
Vazão Mínima 2015 | 1087 | 1111 | 1870 | 1673 | 1615 | 1260 | 908 | 722 | 603 | 522 | 571 | 722
Vazão Mínima 2016 | 875 | 1534 | 1645 | 1056 | 846 | 636 | 533 | 465.1803 | 372.0515

## Slide 18: Disponibilidades Hídricas
Chart: Lago Descoberto - Cotas do Último dia do Mês Cenário 3 -"Conservador": Qmin (Ago-Set-Out/16); 80% Qmed (Nov/16 a Dez/17); P.min_Ceptec(ASO/16); 80*Pmed (Nov/16 a Dez/17); 90%Qcap(Out-Nov/16)
2017 | 1026.8262 | 1028.1409 | 1029.5901 | 1029.9991 | 1029.9991 | 1029.7487 | 1029.2909 | 1028.6376 | 1027.9063 | 1027.2803 | 1027.5788 | 1028.7135
2016 | 1028.46 | 1029.17 | 1030.08 | 1029.79 | 1029.35 | 1028.63 | 1027.64 | 1026.2449 | 1024.4259 | 1022.7649 | 1023.373 | 1025.0881
2015 | 1027.53 | 1027.85 | 1029.55 | 1030.15 | 1030.02 | 1029.8 | 1029.39 | 1028.63 | 1027.72 | 1026.84 | 1026.42 | 1026.23
2014 | 1030.1 | 1030.14 | 1030.26 | 1030.16 | 1030 | 1029.82 | 1029.41 | 1028.7 | 1027.88 | 1026.92 | 1026.94 | 1027.9
2013 | 1030.31 | 1030.19 | 1030.24 | 1030.08 | 1030.03 | 1029.89 | 1029.42 | 1028.63 | 1027.74 | 1027.4 | 1027.55 | 1029.64
50% | 1026.57 | 1026.57 | 1026.57 | 1026.57 | 1026.57 | 1026.57 | 1026.57 | 1026.57 | 1026.57 | 1026.57 | 1026.57 | 1026.57
30% | 1024.76 | 1024.76 | 1024.76 | 1024.76 | 1024.76 | 1024.76 | 1024.76 | 1024.76 | 1024.76 | 1024.76 | 1024.76 | 1024.76
20% | 1023.73 | 1023.73 | 1023.73 | 1023.73 | 1023.73 | 1023.73 | 1023.73 | 1023.73 | 1023.73 | 1023.73 | 1023.73 | 1023.73
10% | 1022.49 | 1022.49 | 1022.49 | 1022.49 | 1022.49 | 1022.49 | 1022.49 | 1022.49 | 1022.49 | 1022.49 | 1022.49 | 1022.49
Cota Mínima Operacinal | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021
60% | 1027.35 | 1027.35 | 1027.35 | 1027.35 | 1027.35 | 1027.35 | 1027.35 | 1027.35 | 1027.35 | 1027.35 | 1027.35 | 1027.35
 | 1028.46 | 1029.17 | 1030.08 | 1029.79 | 1029.35 | 1028.63 | 1027.64 | 1026.2449 | 1024.4259 | 1022.5393 | 1022.9445 | 1024.7564

## Slide 19: Precipitação – Série Histórica (Estação Brazlândia e Descoberto)
Chart: Pluviometria Total Anual - Estação Eta Brazlândia e Estação Descoberto Barragem
| 78/79 | 79/80 | 80/81 | 81/82 | 82/83 | 83/84 | 84/85 | 85/86 | 86/87 | 87/88 | 88/89 | 89/90 | 90/91 | 91/92 | 92/93 | 93/94 | 94/95 | 95/96 | 96/97 | 97/98 | 98/99 | 99/00 | 00/01 | 01/02 | 02/03 | 03/04 | 04/05 | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16
Brazlândia | 1446.5 | 1276.6 | 1649.3 | 1968.1 | 1826.6 | 1532.2 | 1475.8 | 1416.3 | 1259.1 | 1870.3 | 1679 | 1773.1 | 1414.8 | 1794.7 | 1886.8 | 1937.6 | 1425.1 | 1155 | 1596.7 | 1183 | 1237.1 | 1644.7 | 1636.7 | 1683.5 | 1409 | 1877.8 | 1886.4 | 1271.5 | 1228.1 | 1327.7 | 1351 | 1166 | 1311.5 | 1503.8 | 1539.4 | 1726.6 | 1211.9 | 1148.8
Descoberto | 1251.9 | 1535.4 | 1322 | 1742.7 | 1784 | 1376.5 | 1268.8 | 1034 | 1356.5 | 1643.9 | 1370.6 | 1788.1 | 1428.3 | 1639.2 | 1366.7 | 1674.8 | 1300.7 | 1134.3 | 1299.7 | 1091.6 | 1437.2 | 1741.4 | 1445.1 | 1279.4 | 1324.3 | 1627.4 | 1370.4 | 1187.3 | 1420.1 | 1521.4 | 1457 | 1492.3 | 1410.8 | 1552.8 | 1557.8 | 1440.55 | 1240.01 | 1183
Média Histórica | 1471.39 | 1471.39 | 1471.39 | 1471.39 | 1471.39 | 1471.39 | 1471.39 | 1471.39 | 1471.39 | 1471.39 | 1471.39 | 1471.39 | 1471.39 | 1471.39 | 1471.39 | 1471.39 | 1471.39 | 1471.39 | 1471.39 | 1471.39 | 1471.39 | 1471.39 | 1471.39 | 1471.39 | 1471.39 | 1471.39 | 1471.39 | 1471.39 | 1471.39 | 1471.39 | 1471.39 | 1471.39 | 1471.39 | 1471.39 | 1471.39 | 1471.39 | 1471.39 | 1471.39
Entradas no Reservatório | 0 | 0 | 4.4872 | 6.5552 | 6.043 | 8.3453 | 6.6491 | 7.5809 | 7.5667 | 8.1131 | 6.2561 | 4.0233 | 6.5155 | 4.2542 | 4.7994 | 6.4158 | 6.2803 | 7.1619 | 4.6354 | 6.9977 | 6.8485 | 5.9631 | 6.6286 | 6.4652 | 6.4608 | 5.855 | 6.3898 | 7.0402 | 5.8636 | 6.058 | 4.914 | 4.0481

## Slide 20: Disponibilidades Hídricas
Reservatório Descoberto:
- Uso do volume morto (13,7 hm³) ~ 34 dias
- Volume útil (72,29 hm³)
Datas estimadas para atingimento dos volumes:
  - 30%: 04/10/2016
  - 20%: 26/10/2016
Ações previstas após atingimento da “situação de restrição”:
- Racionamento na área de abrangência do Sist. Descoberto

## Slide 21: Novos Sistemas Produtores
Sistema Bananal:
- Início de execução em Setembro/2016
- Prazo de obra 14 meses
Sistema Corumbá IV:
- Em execução
- Previsão de finallização em 2018
Sistema Paranoá:
- Obras licitadas aguardando liberação de recurso pelo Governo Federal

## Slide 22: Novos Sistemas Produtores
Revitalização das Captações do Gama (Q=240 L/s):
- Crispim, Alagado, Ponte de Terra, Olhos d’água
- Prazo para implantação ~12 meses
Implantação do Sistema Taguara (Q=120 L/s):
- Prazo para implantação ~12 meses